Положения о размещении объектов капитального строительства

Введение	3

Положения о размещении объектов капитального строительства	4

Характеристики развития транспортного обслуживания	6

Характеристика развития инженерно-технического обеспечения	7

Характеристики планируемого развития территории	10

Красные линии	11

# Введение

Проект планировки территории для размещения центра производства косметической продукции и логистики в п. Рыбное сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района Московской области»  (далее – проект планировки территории), выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области № 36/2007-ОЗ « Генеральном плане развития Московской области», Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 г. № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития», Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, одобренный постановлением Правительства Московской области от 10.06.2011 г. № 548/21 «Об одобрении проекта схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», постановления  администрации Дмитровского муниципального района Московской области  от 28.10.2013 № 7700-п «О размещении нового объекта капитального строительства «Центра производства косметической продукции и логистики», разработке проекта планировки территории с Градостроительным планом земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный район, сельское поселение Якотское, посёлок Рыбное» (см. приложение «В»).

Проект планировки подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, создания необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства.

Проект планировки территории выполнен на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов.

При разработке проекта планировки территории были использованы материалы специализированных научно-исследовательских и проектных организаций.

Основная часть проекта планировки включает в себя:

1. Положения о размещении объектов капитального строительства на территории Центра производства косметической продукции и логистики, в котором приводятся сведения о развитие элементов планировочной структуры, транспортной и инженерной инфраструктуры, ведомость координат точек перелома красных линий.

1. Чертёж планировки территории, на котором отображаются:

- красные линии;

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур:

- границы зон размещения объектов местного значения;

- границы зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.

Материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:

1. Пояснительную записку.

2. Материалы в графической форме:

- Схема размещения элемента планировочной структуры в Дмитровском муниципальном районе, б/м;

- Схема использования территории в период подготовки проекта планировки, М 1:1000;

- Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, М 1:1000;

- Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:1000;

- Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М 1:1000;

- Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:1000;

- Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:1000;

- Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000.

# Положения о размещении объектов капитального строительства

Планируемый Центр производства косметической продукции и логистики размещается в

северо-восточной части Дмитровского муниципального района Московской области в западной части сельского поселения Якотское в п. Рыбное, на земельном участке (кадастровый номер 50:04:0280120:9, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 4,9314 га, принадлежащего на праве собственности  ЗАО «ГЕК»).

Земельный участок ограничен:

- с северо-запада, запада и юга – с территорией производственной зоны ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства»;

- с северо-востока – с территорией жилой зоны, далее - с административно–лабораторным комплексом института;

- с востока – с заболоченными, свободными от объектов строительства землями;

- с юга – с р. Якоть.

Территория, необходимая для функционирования центра производства косметической продукции и логистики площадью 5,6934 га (проектируемая территория), состоит из:

- зарегистрированного в государственном кадастре недвижимости участка с кадастровым номером 50:04:0280120:9  – 4,9314 га;

- земель, не зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, суммарная площадь которых составляет 0,762 га.

Планируемая территория центра производства косметической продукции и логистики состоит из двух планировочных элементов:

- въездная группа с накопительной площадкой для грузового и легкового транспорта;

- территория производственного, складского модулей и вспомогательных зданий и сооружений.

В составе центра планируется реконструкция производственного модуля с административно-хозяйственными помещениями, строительство складского модуля с административно-хозяйственными помещениями, инженерного модуля с котельной, сооружений инженерного и транспортного обеспечения (корпус водоподготовки, водозаборный узел с артезианскими скважинами, насосные станции, распределительный трансформаторный пункт, газорегуляторный пункт, резервный дизель генератор, очистные сооружения бытовых и дождевых стоков, резервуар запаса хозяйственно-питьевой и противопожарной воды, автомобильные проезды, стоянки грузового и легкового автотранспорта).

Параметры планируемых зон размещения объектов капитального строительства

| № на схеме | Наименование | Площадь, га | % от общей площади территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона планируемого размещения объектов центра производства косметики и логистики | 4,9314 | 86,6 |
| 2 | Зона планируемого размещения объектов местного значения - линейных объектов автомобильного транспорта, набережной | 0,762 | 13,4 |
| Итого в границах проектируемой территории центра производства косметики и логистики | 5,6934 | 100 |
| Итого в границах земельного участка с кадастровым номером 50:04:0280120:9 | 4,9314 | 86,6 |

Освоение территории предусматривается в два этапа строительства:

1 этап - въездная группа, производственные модули, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

2 этап - складской модуль, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Перечень объектов, предлагаемых к размещению на территории

| № на схеме | Наименование зон и зданий и сооружений | Планируемая площадь здания, кв. м | Планируемая площадь застройки, кв. м | Этапы строитель- ства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Планируемого ЦПКПиЛ - всего, в том числе: | 31506,4 | 21850,3 |  |
| 1а | Производственный модуль с административно-хозяйственными помещениями | 6607 | 2102 | 1-этап |
| 1б | Производственный корпус | 4110 | 2091 |  |
| 2 | Складской модуль с административно-хозяйственными помещениями | 19584 | 15754 | 2-этап |
| 3 | Инженерный модуль с котельной | 860 | 432,5 | 1-этап |
| 4 | Контрольно-пропускной пункт | 61 | 87 |  |
| 5 | Корпус водоподготовки | 89,4 | 95,3 |  |
| 6 | Артезианские скважины | 64 | 72 |  |
| 7 | Пожарные резервуары (подзем.) | - | 400 |  |
| 8 | Газорегуляторный пункт | 19,5 | 19,5 |  |
| 9 | Трансформаторная подстанция | 23 | 28 |  |
| 10 | Резервный дизель генератор | 16,5 | 17,5 | 2-этап |
| 11 | Площадка для слива ЛЖВ (подзем.) | - | 48,5 | 1-этап |
| 12 | Резервуары чистой воды (подзем.) | - | 140 |  |
| 13 | Водопроводная насосная станция | 72 | 72 |  |
| 14 | Канализационная насосная станция | - | 3 | 2-этап |
| 15 | Канализационная насосная станция | - | 9 | 1-этап |
| 16 | Очистные сооружения дождевой канализации (подзем.) | - | 31 |  |
| 17 | Очистные сооружения дождевых и дренажных вод (подзем.) | - | 216 | 2-этап |
| 18 | Площадка ТБО | - | 30 | - |
| 19 | Площадка для хранения поддонов | - | 30 | - |
| 20 | Площадка для отдыха | - | 172 | 1-этап |

Планируемое использование территории

| Поз. | Наименование территорий | Территория |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория ЦПКПиЛ - всего, в том числе: | 4,93 | 100 |
| 1.1 | Территория зданий и сооружений - всего, в том числе: | 2,0 | 40,6 |
|  | производственный модуль | 0,42 | 8,5 |
|  | складской модуль | 1,58 | 32,1 |
|  | контрольно-пропускные пункты | 0,009 | 0,2 |
| 1.2 | Территория объектов инженерной инфраструктуры | 0,15 | 3,0 |
| 1.3 | Территория с твёрдым покрытием (проезды, площадки, стоянки зоны погрузочно-разгрузочных работ, проезды) | 1,73 | 35,1 |
| 1.6 | Озеленённые территории общего пользования | 1,05 | 21,3 |
| 2 | Территория благоустройства, прилегающая к земельному участку ЦПКПиЛ - всего, в том числе | 0,762 | 100 |
| 2.1 | Территория зоны реконструкции линейных объектов и площадок хранения автомобильного транспорта | 0,712 | 93,4 |  |  |
| 2.2 | Территория зоны гидротехнических сооружений | 0,05 | 6,6 |  |  |

# Характеристики развития транспортного обслуживания

При разработке проекта планировки предусматриваются следующие мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры:

- реконструкция проезжей части автомобильной дороги местного значения, по которой осуществляется подъезд к планируемой территории до 7,0 м. Протяженность участка реконструкции составляет 200,0 м;

- организация площадки для накопления автотранспорта при главном въезде – выезде на территорию ЦПКПиЛ емкостью 3 машино-места;

- организация въездов – выездов на проектируемую территорию.

На проектируемой территории проектом планировки предусмотрено:

- строительство проездов шириной от 4,5 м до 7,0 м;

- устройство погрузо-разгрузочных мест для крупногабаритного автомобильного транспорта в количестве 8 машино-мест;

- устройство стоянок для легкового автотранспорта емкостью 107 машино-мест  и грузового автотранспорта емкостью 9  машино-мест.

Максимальный грузооборот проектируемой территории  ЦПКПиЛ  составит 57 тыс. т./год.

Основные параметры объектов транспортной инфраструктуры

| Поз. | Наименование элемента | Мероприятия | Коли- чество | Ширина полосы движения, м | Ширина проезжей части, м | Протяжён-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильная дорога местного значения (за границей проектируемой территории) | реконструкция | 2 полосы | 3,5 | 7,0 | 0,2 |
| 2 | Проезды | строительство | 1 – 2 полосы | 3,5 – 4,5 | 4,5 – 7,0 | 1,35 |

Основные параметры сооружений и устройств для хранения транспортных средств

| Поз. | Наименование элемента | Мероприятия | Вместимость, машино-мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Погрузо-разгрузочные места для крупногабаритного автомобильного транспорта | строительство | 8 |
| 2 | Стоянки для хранения легкового автотранспорта | строительство | 107 |
| 3 | Стоянки для хранения грузового автотранспорта | строительство | 9 |

Организация движения пешеходов по территории ЦПКПиЛ обеспечивается по тротуарам шириной 1,5 м, предусмотренных вдоль административно-хозяйственных помещений, складского и производственного модулей.

# Характеристика развития инженерно-технического обеспечения

Системы газо-, электроснабжения и телефонизации организованы от внешних по отношению к проектируемой территории источников.

Электроснабжение проектируемого Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» организуется от ПС «Якоть» №477 по предварительно полученным ТУ СЭС ОАО «МОЭСК». Для электроснабжения потребителей на проектируемой территории  предусмотрено использование существующей трансформаторной подстанции ТП 0,4 кВ и строительство резервного дизельного генератора электрической энергии для обеспечения надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии I категории.

Газоснабжение автономного источника теплоснабжения проектируемого Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» организовано с выходных сетей ГРС «Якоть». Для газоснабжения проектируемой котельной предусмотрено строительство газопроводов высокого давления (0,6 МПа) с устройством пункта редуцирования газа для снижения и регулирования давления газа.

Предоставление телекоммуникационных услуг связи абонентам Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК»  решается созданием на проектируемых территориях широкополосной цифровой сети связи с обеспечением проводной телефонной связью, проводным радиовещанием, возможностью приёма основного и дополнительного пакета  программ местного и центрального телевизионного вещания, возможностью выхода в сеть «Интернет» и другими видами услуг. Построение системы связи Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК» включает размещение в выделенном помещении административного корпуса цифровой автоматической телефонной станции, а также строительство волоконно-оптической кабельной канализации или кабеля связи по современным технологиям.

Системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения предусмотрено организовать от местных источников, размещаемых на территории проектируемого Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК».

Водоснабжение организовано от местных артезианских источников со строительством собственного водозаборного узла на территории планируемого Центра производства косметической продукции и логистики  ЗАО «ГЕК». Для организации пожаротушения  предусмотрено оборудовать систему противопожарного водоснабжения с пожарными резервуарами и  насосами  противопожарного назначения, установленными в здании водопроводной насосной станции и в технический этажах складских корпусов.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемого Центра производства косметической продукции и логистики ЗАО «ГЕК» предусматривается в существующую централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации пос. Рыбное, по предварительно полученным, техническим условиям (ТУ) ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ». Производственные сточные воды перед сбросом в сеть хозяйственно-бытовой канализации пос. Рыбное подвергаются очистке на проектируемых локальных очистных сооружениях производственных стоков до требуемых нормативов.

Теплоснабжение организовано от автономного теплоисточника – проектируемой встроенной производственной котельной, в которой предусматривается установка двух водогрейных газовых котлов и одного парогенератора.

Для обеспечения стабильности поверхности территории предусмотрены мероприятия по её инженерной подготовке: организация рельефа устройство дренажной системы, системы дождевой канализации закрытого типа, двух комплексов очистных сооружений поверхностного стока,  строительство набережной.

Проектом планировки предусмотрены территории для размещения объектов инженерного обеспечения и прокладки инженерных сетей.

Параметры планируемого развития инженерной инфраструктуры

Таблица 3.1

| Поз. | Объекты инженерной инфраструктуры | Мероприятия | Параметры планируемого развития инженерной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | водозаборный узел проектной производительностью 1,4 тыс. м3/сутки | строительство | 1 объект |
| 1.2 | водопроводные сети диаметрами 60-150 мм | строительство | протяжённость 640 м |
|  | станция пожаротушения на территории проектируемого водозаборного узла (пожарные резервуары два по 600 м3 и насосы наружного и автоматического пожаротушения) | строительство | 3 объекта |
| 2. | Водоотведение |  |  |
| 2.1 | канализационная насосная станция | строительство | 2 объекта мощностью от 300 м3/сутки до 600 м3/сутки |
| 2.2 | напорные канализационные сети 2 d х 10 мм | строительство | 180 м |
| 2.3 | напорные канализационные сети 2 d х 150 мм | строительство | 4,3 км |
| 2.4 | самотечные канализационные сети диаметрами 150 мм | строительство | 270 м |
| 3. | Организация поверхностного стока |  |  |
| 3.1 | очистные сооружения поверхностного стока | строительство | 2 объекта |
| 3.2 | Закрытые сети дождевой канализации диаметрами 400- 700 мм | строительство | 730 м |
| 4. | Отвод дренажных вод |  |  |
| 4.1 | система закрытых дренажей контурного типа | строительство | 760 м |
| 5. | Теплоснабжение |  |  |
| 5.1 | котельная встроенная | строительство | 1 объект мощностью 3,9 Гкал/час |
| 5.2 | тепловые сети 2d87 | строительство | 20 м (в двухтрубном исчислении) |
| 6. | Газоснабжение |  |  |
| 6.1 | газорегуляторный пункт шкафной пристроенный | строительство | 1 объект |
| 6.2 | распределительный газопровод высокого давления (0,6 МПа) | строительство | 80 м |
| 7. | Электроснабжение |  |  |
| 7.1 | резервный дизельный электрогенератор | строительство | 1 объект |
| 7.2 | трансформаторная подстанции 6/0,4 кВ | реконструкция | 1 объект |
| 7.3 | кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ до вводных распределительных устройств проектируемых объектов | строительство | 680 м |
| 7.4 | сеть наружного освещения | строительство | 820 м |
| 7.5 | переустройство кабельных линии электропередачи напряжением 6 кВ | демонтаж | 240 м |
|  |  | строительство | 280 м |
| 8. | Связь |  |  |
| 8.1 | телефонная канализация | строительство | 120 м |

# Характеристики планируемого развития территории

| Поз. | Наименование показателей | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория в границах разработки проекта планировки – всего, в том числе: | га | 4,93 |
| 1 | Территория зданий и сооружений - всего, в том числе: | га | 137,20 |
| 1.1 | производственного модуля | га | 0,42 |
| 1.2 | складского модуля | га | 1,58 |
| 1.3 | контрольно-пропускного пункта | га | 0,009 |
| 2 | Территория объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,15 |
| 3 | Территория с твёрдым покрытием (площадки, стоянки зоны погрузочно-разгрузочных работ) - всего, в том числе: | га | 1,73 |
| 4 | Озеленённые территории | га | 1,05 |
| II | Территория за границами разработки проекта планировки – всего, в том числе: |  |  |
| 1 | Территория зоны благоустройства реконструкции и объектов автомобильного транспорта и гидротехнических сооружений - всего, в том числе: | га | 1,75 |
|  | реконструкция автомобильной дороги, накопитель |  | 1,7 |
|  | устройство набережной |  | 0,05 |
| 8 | Площадь застройки | га | 2,2 |
| 9 | Общая площадь планируемых объектов | тыс. кв.м | 3,1 |
| 10 | Коэффициент застройки | % | 40-50 |
| 11 | Планируемая численность рабочих мест | чел | 394 |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения: участки реконструкции за пределами территории центра; парковки для временной стоянки автотранспорта | км шт/м2 | 0,2 3/0,05 |
| 2.2 | Внутриплощадочные проезды, погрузочно-разгрузочные площадки | м2 | 13537 |
| 2.3 | Стоянки автотранспорта: мест для разгрузки-погрузки; легкового; большегрузного. | количество | 8 107 9 |
| 3. | Инженерное обеспечение объекта |  |  |
| 3.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | тыс.м3/сутки | 1582 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.м3/сутки | 340 |
|  | на восстановление противопожарного запаса воды | тыс.м3/сутки | 1242 |
| 3.2 | Водоотведение |  |  |
|  | объём бытовых стоков | тыс.м3/сутки | 500 |
|  | среднегодовой объём поверхностного стока | тыс.м3/год | 305 |
| 3.3 | Расход газа | м3/час |  |
| 3.4 | Расход тепла | Гкал/час |  |
| 3.5 | Электрическая нагрузка планируемой застройки | кВт | 1680 |
| 3.6 | Ёмкость телефонной сети | номеров |  |
| 4. | Количество твёрдых бытовых отходов | тонн/год. | 521 |
| 5. | Грузооборот | т./год. | 57000 |

# Красные линии

Разработка разбивочного чертежа красных линий выполнена в составе «Проекта планировки территории для размещения Центра производства косметической продукции и логистики в п. Рыбное сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района Московской области».

Разбивочный чертёж красных линий входит в состав материалов по обоснованию проекта планировки. Также красные линии подлежат отображению на чертеже планировки территории, входящем в состав основной (утверждаемой) части проекта планировки.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации: «красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения»; «территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)». В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации: «Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации»; «Местоположение границ земельного участка определяется с учетом красных линий».

Разработка красных линий осуществляется с целью определения границ линейных объектов и территорий общего пользования в границах планируемой территории.

Предложения установлению красных линий разработаны в соответствии с  предложениями по планировке территории, организации улично-дорожной сети с учетом существующих и планируемых инженерных коммуникаций, в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативными техническими документами, а также документами территориального планирования Московской области и муниципальных образований Московской области, включая:

- Схему территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития (утверждена постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23);

- проект «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», рекомендованной для учёта при осуществлении градостроительной деятельности постановлением Правительства Московской области от 22.12.2009 № 1141/54;

- проект «Схема территориального планирования Дмитровского муниципального района» и проект Генерального плана сельского поселения Якотское, разрабатываемых в настоящее время в институте ГУП МО «НИиПИ градостроительства».

Проектом планировки приняты следующие предложения по установлению красных линий:

в точках 1-2, 16-17 ширина коридора красных линии равна 15,00 м (улица местного значения);

в точках 3-9 красные линии совпадают с существующим ограждением;

в точках 9-11 красные линии установлены на расстоянии 12.50 м от оси проезжей части;

в точках 12-16 красные линии совпадают с границей земельного участка, поставленного на кадастровый учет.

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности при проектировании, строительстве новых и реконструкции существующих объектов, а также при формировании границ земельных участков. Утверждение красных линий не влечет за собой прекращение прав юридических и физических лиц на существующие земельные участки и иные объекты недвижимости, а является основанием для последующего принятия (в случае необходимости) решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков и иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Точки перелома и границ расчета красных линий привязаны к системе координат МСК-50. В таблице представлена ведомость расчёта координат точек перелома красных линий.

Ведомость координат точек перелома красных линий

| № точки | Система координат - Мск-50 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 |  |  | X= | 542174,21 | Y= | 2196487,92 |
| 2 |  |  | X= | 542113,41 | Y= | 2196439,97 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 218°15'23'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 77,43 |  |  |  |  |
|  | точка | 1 | X= | 542174,21 | Y= | 2196487,92 |
| 3 |  |  | X= | 542112,13 | Y= | 2196441,18 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 136°39'47'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 1,75 |  |  |  |  |
|  | точка | 2 | X= | 542113,41 | Y= | 2196439,97 |

| 4 |  |  | X= | 542094,47 | Y= | 2196425,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 221°59'26'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 23,77 |  |  |  |  |
|  | точка | 3 | X= | 542112,13 | Y= | 2196441,18 |
| 5 |  |  | X= | 542061,08 | Y= | 2196396,38 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 220°52'22'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 44,15 |  |  |  |  |
|  | точка | 4 | X= | 542094,47 | Y= | 2196425,27 |
| 6 |  |  | X= | 542050,24 | Y= | 2196386,83 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 221°22'50'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 14,45 |  |  |  |  |
|  | точка | 5 | X= | 542061,08 | Y= | 2196396,38 |
| 7 |  |  | X= | 542035,22 | Y= | 2196373,74 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 221°4'44'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 19,92 |  |  |  |  |
|  | точка | 6 | X= | 542050,24 | Y= | 2196386,83 |
| 8 |  |  | X= | 542018,11 | Y= | 2196358,94 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 220°51'16'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 22,63 |  |  |  |  |
|  | точка | 7 | X= | 542035,22 | Y= | 2196373,74 |
| 9 |  |  | X= | 542015,71 | Y= | 2196356,93 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 220°0'8'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 3,13 |  |  |  |  |
|  | точка | 8 | X= | 542018,11 | Y= | 2196358,94 |
| 10 |  |  | X= | 541997,29 | Y= | 2196345,70 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 211°21'53'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 21,57 |  |  |  |  |
|  | точка | 9 | X= | 542015,71 | Y= | 2196356,93 |
| 11 |  |  | X= | 541981,19 | Y= | 2196336,70 |
| 12 |  |  | X= | 541954,63 | Y= | 2196366,45 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 131°45'0'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 39,88 |  |  |  |  |
|  | точка | 11 | X= | 541981,19 | Y= | 2196336,70 |

| 13 |  |  | X= | 541968,86 | Y= | 2196362,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 344°1'1'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 14,80 |  |  |  |  |
|  | точка | 12 | X= | 541954,63 | Y= | 2196366,45 |
| 14 |  |  | X= | 542031,56 | Y= | 2196391,83 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 25°9'42'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 69,28 |  |  |  |  |
|  | точка | 13 | X= | 541968,86 | Y= | 2196362,38 |
| 15 |  |  | X= | 542099,85 | Y= | 2196444,46 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 37°37'17'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 86,21 |  |  |  |  |
|  | точка | 14 | X= | 542031,56 | Y= | 2196391,83 |
| 16 |  |  | X= | 542147,44 | Y= | 2196485,91 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 41°3'16'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 63,11 |  |  |  |  |
|  | точка | 15 | X= | 542099,85 | Y= | 2196444,46 |
| 17 |  |  | X= | 542164,93 | Y= | 2196499,70 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 38°15'26'' |  |  |  |  |
|  | расст. | 22,27 |  |  |  |  |
|  | точка | 16 | X= | 542147,44 | Y= | 2196485,91 |